PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

A.9 Wyprawianie skór

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| A.9 | Wyprawianie skór | 753501 | Garbarz skór |
|  |  | 311912 | Technik garbarz |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

- Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- pomieszczenie wyposażone w biurko, krzesło i wieszak lub szafkę na sprzęt ochrony osobistej - wyposażenie niezbędne do organizacyjnego zaplanowania oraz wykonania zadania egzaminacyjnego, umożliwiające wykonanie notatek i obliczeń technologicznych i wykorzystania osobistego sprzętu ochronnego;

- magazyn surowców skórzanych ze stanowiskami do sortowania, konserwacji i składowania skór z doprowadzoną instalacją wyciągową oraz nadmuchem świeżego powietrza;

- magazyn chemiczny z regałami, podestami do składowania środków i gotowych preparatów chemicznych, z doprowadzoną instalacją wyciągową oraz ciepłą i zimną wodą;

- stanowiska produkcyjne wyprawy skór wyposażone w urządzenia, przyrządy, narzędzia i maszyny do chemicznej i mechanicznej obróbki skór z zasilaniem gorącej i zimnej wody;

- stanowisko kontroli międzyoperacyjnej wyposażone w aparaturę i przyrządy pomiarowe z szafką na sprzęt i odczynniki chemiczne oraz stołem do wykonywania badań;

- magazyn wyrobów gotowych ze stołem do oględzin i klasyfikowania wyrobów oraz z wieszakami, regałami i podestami do składowania skór wyprawionych.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| l.p. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi | Liczba na 1 zdającego | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny |
|  | Wirówka | odwadnianie skór futerkowych | 1 |  |
|  | Odmięśniarka talerzowa | skrawanie tkanki przymięsnej skór; do skór futerkowych i skór bez włosa o małej powierzchni i delikatnej tkance | 1 |  |
|  | Rozbijaczka | rozciąganie i rozprostowanie skór | 1 |  |
|  | Czesarka futrzarska | rozczesanie okrywy włosowej skór futerkowych | 1 |  |
|  | Prasowaczka | termiczne rozprostowanie włosa skór futerkowych | 1 |  |
|  | Bęben garbarski | chemiczna obróbka skór | 1 |  |
|  | Cytrok futrzarski | chemiczna obróbka skór futerkowych | 1 |  |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
|  | Kosa kuśnierska | rozciąganie i rozprostowanie skór; do skór futerkowych i skór bez włosa o małej powierzchni i delikatnej tkance | 1 |  |
|  | Kabina i pistolet natryskowy | natrysk skór zestawami do wykończania | 1 |  |
| narzędzia, sprzęt |
|  | Wózek ręczny | transport skór surowych, półfabrykatów i chemikaliów | 1 |  |
|  | Taczka ręczna | zbieranie i wywożenie odpadów stałych | 1 |  |
|  | Boczki garbarskie | układanie skór | 1 – 3 |  |
|  | Nóż do rozkroju skór | rozkrój topograficzny i cyplowanie skór | 1 |  |
|  | Stół do sortowania |  | 1 |  |
|  | Cęgi garbarskie | przemieszczanie, przeciąganie skór ciężkich | 1 |  |
|  | Zlewki | o pojemności 100 cm3, 200 cm3 i 500 cm3 | 3 |  |
|  | Cylinder miarowy | o pojemności 250 cm3 i 500 cm3 | 2 |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | Waga elektroniczna | zakres 0,1 – 10 kg | 1 |  |
|  | Termometr laboratoryjny | 0 - 100°C | 1 |  |
|  | Grubościomierz sprężynowy | głębokość zasięgu do 200 mm | 1 |  |

Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi/przykład | Na ilu zdających | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pojazdy |
|  | Wózek transportowy-platforma | udźwig do 500 kG. transport skór surowych i półfabrykatów | 4 |  |
| maszyny |
|  | Odmięśniarka | usuwanie tkanki przymięsnej skór | 4 |  |
|  | Dwojarka | przekrój poprzeczny skór | 4 |  |
|  | Wyżymarka walcowa | odwadnianie skór bez okrywy włosowej | 4 |  |
|  | Wygładzarka walcowa | rozprostowanie powierzchni skór | 4 |  |
|  | Suszarnia | odwadnianie skór | 4 |  |
|  | Prasa do skór | prasowanie skór | 4 |  |
|  | Agregaty wykończalnicze | nanoszenie powłok wykończalniczych na skóry | 4 |  |
|  | Maszyny do mierzenia skór | pomiar powierzchni skór | 4 |  |
| narzędzia, sprzęt |
|  | Kuchenka elektryczna |  | 4 |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | Higrometr włosowy lub psychometr | do pomiaru wilgotności powietrza w magazynie | 4 |  |
|  | Termometr pokojowy | o zakresie temperatury – 20 ÷ +40°C | 4 |  |

- Uwagi, dodatkowe informacje

Niektóre operacje technologiczne wymagają stosowania specjalnego sprzętu ochrony osobistej, np.: rękawic lateksowych, okularów ochronnych, butów i fartuchów gumowych. Sprzęt powinien być blisko stanowiska pracy.

Parametry techniczno-eksploatacyjne maszyn, ich typy i gabaryty zależą od wyposażenia technicznego warsztatów szkolnych czy zakładu garbarskiego oraz od produkowanych asortymentów skór.

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| Identyfikator szkoły/placówki/pracodawcy | Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | A.9 | Wyprawianie skór |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................