PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

B.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| B.3. | Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych | 721303 | Blacharz izolacji przemysłowych |

## Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

### Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Wyposażenie dodatkowe pomieszczenia egzaminacyjnego to: tablica, zegar, stolik z krzesłem dla każdego zdającego, stolik i krzesło dla egzaminatora, podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa, oświetlenie (naturalne i sztuczne) oraz środki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, rękawice ochronne).

### Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stół ślusarski z doprowadzonym przyłączem jednofazowym 230 V/50 Hz z minimum 2 gniazdami sieciowymi (z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym z ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym), o powierzchni umożliwiającej zamontowanie imadła oraz wykonywanie pomiarów i trasowanie, wyposażony w indywidualne szafki do przechowywania narzędzi i sprzętu,

- stanowiska do cięcia mechanicznego oraz kształtowania blach,

- magazyn materiałów, sprzętu i narzędzi – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regały na materiały, narzędzia i sprzęt,

- „kącik sanitarny” – może być wspólny dla kilku stanowisk – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w umywalkę z zimną i ciepłą wodą.

### Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| l.p. | Nazwa | istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Liczba na 1 zdającego | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| narzędzia, sprzęt |
|  | stół ślusarski z imadłem | imadło z kowadełkiem minimum 150 mm | 1 szt. |  |
|  | pilniki ślusarskie gładziki | rozmiar: 150-200 mm uwaga: komplet - płaski, półokrągły, okrągły, trójkątny, kwadratowy | 1 komplet |  |
|  | piłka do cięcia metali |  | 1 szt. |  |
|  | przecinaki | przykładowe rozmiary np.: 10; 14 mm szerokości uwaga: komplet - dwa przecinaki | 1 komplet |  |
|  | nożyce blacharskie | ręczne proste przelotowe uniwersalne lewe i prawe do wycinania małych otworów do wycinania kształtów okrągłych | po 1 szt. |  |
|  | ręczne nożyce elektryczne | do blach stalowych minimum 1,0 mm | 1 szt. |  |
|  | gwintowniki z pokrętłem | M4, M6, M8, M10, M12 | 1 komplet |  |
|  | wiertła do metalu | komplet 1 - 13 mm uwaga: komplet powinien zawierać wiertła pod gwinty: M4, M6, M8, M10, M12 | 1 komplet |  |
|  | wiertarko-wkrętarka akumulatorowa | z kompletem końcówek | 1 szt. |  |
|  | wiertarka elektryczna | z uchwytem 13 mm | 1 szt. |  |
|  | nitownica do nitów zrywanych | lub nitownica akumulatorowa | 1 szt. |  |
|  | szlifierka kątowa | średnica tarczy 115 lub 125 mm uwaga: z kompletem tarcz do cięcia i szlifowania | 1 szt. |  |
|  | dziurkarka ręczna | np. 5 mm | 1 szt. |  |
|  | młotek blacharski | stalowy, drewniany gumowy | po 1 szt. |  |
|  | młotek ślusarski | ~0,50 kg | 1 szt. |  |
|  | ściągacz taśmowy |  | 1 szt. |  |
|  | kleszcze blacharskie zaciskowe |  | 1 szt. |  |
|  | nożyce do cięcia drutu |  | 1 szt. |  |
|  | zaginadło blacharskie | proste profilowane | po 1 szt. |  |
|  | wkrętaki | komplet wkrętaków płaskich, komplet wkrętaków krzyżowych. | po 1 szt. |  |
|  | rysik |  | 1 szt. |  |
|  | punktak |  | 1 szt. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | poziomnica | minimum 800 mm uwaga: 3 libelki | 1 szt. |  |
|  | przymiar kreskowy | minimum 1000 mm składany lub zwijany | 1 szt. |  |
|  | kątownik | płaski z podstawką | po 1 szt. |  |
|  | kątomierz |  | 1 szt. |  |
|  | suwmiarka | zakres pomiarowy 0 – 250 | 1 szt. |  |
|  | średnicówka | 50 - 180 mm | 1 szt. |  |
|  | liniał stalowy | minimum 200 mm | 1 szt. |  |
|  | cyrkiel traserski | promień min. 150 mm | 1 szt. |  |
|  | szablon traserski |  | 1 szt. |  |
|  | mikrometr do blach | zakres pomiarowy, np.: 0-15, 0-25 | 1 szt. |  |

### Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| l.p. | Nazwa | Istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne uwagi/przykład | Na ilu zdających | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny |
|  | gilotyna mechaniczna | długość cięcia minimum 1000 mm z możliwością cięcia wzdłużnego | 6 |  |
|  | giętarka mechaniczna | długość zaginania minimum 1500 mm | 6 |  |
|  | zwijarka | długość użytkowa wałka min. 1000 mm grubość blachy: minimum 1,0 mm uwaga: z napędem ręcznym lub elektrycznym | 6 |  |
|  | żłobiarka | grubość żłobionej blachy: do 0,8 mm uwaga: z napędem ręcznym lub elektrycznym | 6 |  |
|  | wiertarka stołowa | możliwość montażu wiertła minimum 13 mm | 6 |  |
| narzędzia, sprzęt |
|  | elektryczne nożyce do cięcia blach profilowych |  | 6 |  |
|  | nożyce dźwigniowe |  | 6 |  |

Uwaga

Przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma specyfikację niezbędnych surowców i materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego oraz instrukcję do przygotowania stanowiska.

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| Identyfikator szkoły/placówki/pracodawcy | Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | B.3. | Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................