PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

B.9. - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| B.9. | Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych | 712616 | Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych |
|  |  | 311209 | Technik urządzeń sanitarnych |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. W sali powinien być zainstalowany punkt czerpalny zimnej i ciepłej wody z zapewnionym odpływem poprzez kanalizację.

- Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stanowisko dla montażu instalacji sanitarnych wyposażone w stół montażowy i wózek narzędziowy. Do stanowiska powinno być doprowadzone przyłącze instalacji elektrycznej 230 V zakończone bezpiecznym gniazdem sieciowym z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym. Na każdym stanowisku wydzielonym poprzez ściankę (z cegły lub płyty osb) zamontowane powinny być: pion wody zimnej, pion kanalizacyjny, pion gazowy, pion zasilania i powrotu do centralnego ogrzewania, kratka wentylacyjna.

- magazyn materiałów, sprzętu i narzędzi - pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regały na materiały, narzędzia i sprzęt.

- stanowisko do naprawy, regulacji i konserwacji urządzeń sanitarnych wyposażone w: urządzenia gazowe - kuchenka 4 – palnikowa, terma gazowa, gazowy podgrzewacz wody przepływowej, gazomierz, grzejnik płytowy wraz z uzbrojeniem, wentylator kanałowy, klimatyzator typu split

- „kącik sanitarny” – może być wspólny stanowisk - pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony umywalkę z zimną i ciepłą wodą.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi | Liczba na 1 zdającego | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| narzędzia, sprzęt |
| 3 | przecinarki do rur tworzywowych |  | 1 szt. |  |
| 4 | nożyce do cięcia rur tworzywowych |  | 1 szt. |  |
|  | nożyce do cięcia blachy | ręczne | 1 szt. |  |
|  | skrobak |  | 1 szt. |  |
|  | piła brzeszczotowa |  | 1 szt. |  |
|  | imadło ślusarskie |  | 1 szt. |  |
|  | ubijak |  | 1 szt. |  |
|  | komplet pilników | ręczne | 1 szt. |  |
|  | komplet wkrętaków |  | 1 szt. |  |
|  | klucze monterskie |  | 1 kpl. |  |
|  | szczypce typu Mors |  | 1 szt. |  |
|  | cęgi do nitowania | ręczne | 1 szt. |  |
|  | komplet do wbijania zawleczek |  | 1 szt. |  |
|  | młotek gumowy |  | 1 szt. |  |
|  | młotek metalowy |  | 1 szt. |  |
|  | płaskoszczypy proste |  | 1 szt. |  |
|  | punktak |  | 1 szt. |  |
|  | obcinak do miedzi | 3÷30 mm | 1 szt. |  |
|  | gratownik wewnętrzno - zewnętrzny | 4÷35 mm | 1 szt. |  |
|  | wyoblak |  | 1 szt. |  |
|  | przyrząd do kielichowania |  | 1 szt. |  |
|  | sprzęt ochrony indywidualnej | kask, rękawice ochronne, okulary ochronne, pasy bezpieczeństwa, linka asekuracyjna, sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych | 1 kpl. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | suwmiarka, |  | 1 szt. |  |
|  | poziomnica |  | 1 szt. |  |
|  | przymiar liniowy (metrówka) |  | 1 szt. |  |
|  | pion |  | 1 szt. |  |
|  | wskaźnik napięcia prądu elektrycznego |  | 1 szt. |  |
|  | tester szczelności |  | 1 szt. |  |

Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi/przykład | Na ilu zdających | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny |
|  | agregat sprężarkowy |  | 6 |  |
|  | gwintownica elektryczna z kompletem narzynek |  | 6 |  |
|  | wiertarka | udarowa z kompletem wierteł | 3 |  |
|  | frezarka |  | 3 |  |
|  | szlifierka kątowa |  | 3 |  |
|  | piła tarczowa |  | 6 |  |
|  | agregat do pianowania |  | 6 |  |
|  | zgrzewarka do rur tworzywowych | z kompletem nasadek grzewczych | 3 |  |
|  | zaciskarka elektryczna lub hydrauliczna | na 230 lub 12 V wymienne szczęki zaciskowe | 3 |  |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
|  | sprężyny wewnętrzne | Ø16, Ø20, Ø25 | 3 |  |
|  | zestaw do lutowania miękkiego | palnik propanowy z reduktorem, kompletem butli i wężem długości ok. 2,5 m | 3 |  |
|  | zestaw do lutowania twardego | palnik acetylenowo - powietrzny z reduktorem, kompletem butli i wężem długości ok. 2,5 m | 3 |  |
|  | gwintownica ręczna z kompletem narzynek |  | 2 |  |
|  | oliwiarka |  | 6 |  |
|  | cęgi „do pomp” |  | 3 |  |
|  | nożyce mechaniczne |  | 6 |  |
|  | szczotka stalowa rdzeniowa |  | 3 |  |
|  | szczotka stalowa pierścieniowa |  | 3 |  |
|  | szczotka mosiężna druciana |  | 3 |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | zestaw do wykonywania prób szczelności |  | 2 |  |
|  | dalmierz laserowy | wraz ze statywem | 6 |  |
| komputery, peryferia |
|  | komputer z monitorem | podłączony do sieci lokalnej, może być laptop | 6/12 |  |
|  | drukarka | sieciowa, monochromatyczna | 6/12 |  |

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| Identyfikator szkoły/placówki/pracodawcy | Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | B.9. | Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................