PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

B.12. - Wykonywanie robót dekarskich

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| B.12. | Wykonywanie robót dekarskich | 712101 | Dekarz |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

  - Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. W miejscu egzaminowania powinna znajdować się kompletna apteczka z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

  - Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stanowisko do wykonywania robót dekarskich na dachach płaskich, o wielkości pozwalającej na wykonywanie, remont i rozbiórkę pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych; wyposażone we fragment konstrukcji dachu płaskiego z następującymi elementami: komin, attyka, okap, kalenica; z oświetleniem dziennym lub sztucznym, z dostępem do instalacji elektrycznej 230 V z zabezpieczeniami; wyposażone w gaśnicę proszkową ABC, stolik i krzesło dla zdającego;

- stanowisko do wykonywania robót dekarskich na dachach spadzistych, o wielkości pozwalającej na wykonywanie, remont i rozbiórkę pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;  wyposażone we fragment konstrukcji dachu spadzistego z następującymi elementami: komin, attyka, okap, kalenica, kosz, lukarna; z oświetleniem dziennym lub sztucznym, 
z dostępem do instalacji elektrycznej 230 V z zabezpieczeniami; wyposażone 
w gaśnicę proszkową ABC, stolik i krzesło dla zdającego;

- podręczny magazyn materiałów i sprzętu - miejsce wydzielone 
w pomieszczeniu egzaminacyjnym - wspólne dla zdających;

- instalacja wody zimnej z zaworem czerpalnym - wspólna dla zdających;

- umywalka w miejscu wydzielonym w pomieszczeniu egzaminacyjnym (lub dostęp do pomieszczeń sanitarnych) - wspólna dla zdających.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

|  | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | Liczba na 1 zdającego | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 1. | wiertarko-wkrętarka | akumulatorowa 18 V; min. 3,0 Ah | 1 szt. |  |
| 2. | szlifierka kątowa | 125 mm, 1000 W | 1 szt. |  |
| narzędzia, sprzęt |
| 3. | stół roboczy z blatem | min. 125×125 cm | 1 szt. |  |
| 4. | nożyce dekarskie | otworowe lewe i prawe, uniwersalne lewe i prawe, pelikany | 1 kpl. |  |
| 5. | nóż do papy | z ostrzem hakowy | 1 szt. |  |
| 6. | nóż do cięcia tapet (łamany) |  | 1 szt. |  |
| 7. | piła do drewna | 300 mm | 1 szt. |  |
| 8. | młotki | z tworzywa sztucznego okrągły 30 mm, bezodrzutowy, z tworzywa sztucznego ostry, metalowy dwustronny 300 g, ślusarki, ciesielski 500 g | 1 kpl. |  |
| 9. | lutownica gazowa | palnik z dwoma grotami, przewód gazowy, butla gazowa 3 kg | 1 kpl. |  |
| 10. | palnik do pap | jedna dysza H50 | 1 szt. |  |
| 11. | butla gazowa | 11 kg | 1 szt. |  |
| 12. | zgrzewarka do membran | ręczna 1600 W | 1 szt. |  |
| 13. | próbnik zgrzewów |  | 1 szt. |  |
| 14. | nitownica ręczna |  | 1 szt. |  |
| 15. | dziurkacz do blach |  | 1 szt. |  |
| 16. | kleszcze do zaciskania blachy | proste i kątowe | 1 kpl. |  |
| 17. | cęgi dekarskie | wąskie 25 mm, okrągłe 50 mm | 1 kpl. |  |
| 18. | łapa do wyciągania gwoździ |  | 1 szt. |  |
| 19. | szczypce | typu morse’a C 150 mm | 2 szt. |  |
| 20. | wycinak |  | 1 szt. |  |
| 21. | zaginało dachowe | dwustronne i z łopatką | 1 kpl. |  |
| 2. | zaciskacz rąbka | pojedynczego, podwójnego | 1 kpl. |  |
| 23. | zaciskacz okapu |  | 1 szt. |  |
| 24. | zszywacz | do 14 mm | 1 szt. |  |
| 25. | wałek dociskowy | średnica 30 mm, długość 50 mm | 1 szt. |  |
| 26. | wałek dociskowy do pap | szerokość docisku 100 mm | 1 szt. |  |
| 27. | bity | PH2, PZ2, TX20 | 1 kpl |  |
| 28. | zwężacz do rur |  | 1 szt. |  |
| 29. | szczotki | stalowa, mosiężna | 1 kpl. |  |
| 30. | pędzel do nanoszenia past, płynów i topników |  | 1 szt. |  |
| 31. | kielnia dekarska | wzór berliński | 1 szt. |  |
| 32. | wyciskacz do uszczelniaczy |  | 1 szt. |  |
| 33. | punktak |  | 1 szt. |  |
| 34. | szablon do trasowania |  | 1 kpl. |  |
| 35. | przedłużacz elektryczny zwijany | min. 15 m | 1 szt. |  |
| 36. | kalkulator | funkcje trygonometryczne | 1 szt. |  |
| 37. | zestaw zabezpieczający przed upadkiem z wysokości | szelki bezpieczeństwa, linka asekuracyjna, urządzenie samozaciskowe, kask, rękawice dekarskie, okulary ochronne | 1 kpl. |  |
| 38. | pas dekarski narzędziowy | skórzany | 1 szt. |  |
| 39. | pomost roboczy |  | 1 szt. |  |
| 40. | drabina | dwuelementowa 2 × 2 m | 1 szt. |  |
| 41. | szczotka do zamiatania, łopatka, wiadro |  | 1 kpl. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
| 42. | przymiar składany | drewniany, min. 1 m | 1 szt. |  |
| 43. | przymiar taśmowy | zwijany, min. 5 m | 1 szt. |  |
| 44. | kątownik stalowy | typu Alfa | 1 szt. |  |
| 45. | kątownik nastawny |  | 1 szt. |  |
| 46. | poziomnica | min. 1 m | 1 szt. |  |
| 47. | liniał stalowy | 30 cm | 1 szt. |  |
| 48. | łata drewniana | 2 m | 1 szt. |  |
| 49. | cyrkiel | traserski regulowany, 200 mm | 1 szt. |  |
| 50. | sznurek traserski | zwijany, min. 15 m | 1 szt. |  |
| 51. | rysik |  | 1 szt. |  |
| 52. | ołówek stolarski | do trasowania na blachach | 1 szt. |  |

Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi/ przykład | Na ilu zdających | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 1. | giętarka z nożycami krążkowymi | 2000 mm z belką gnącą o szerokości 15 mm | 3 |  |
| 2. | giętarka segmentowa | 1000 mm z belką gnącą o szerokości 15 mm | 3 |  |
| 3. | giętarka ręczna do haków |  | 3 |  |
| 4. | nożyce gilotynowe (lub stołowe) | ręczne 2000 mm | 3 |  |
| 5. | nożyce elektryczne do cięcia blach | typ Nibler | 2 |  |
| 6. | przecinarka do dachówek | głębokość cięcia 80 mm ze stołem o długości 1000 mm | 3 |  |
| narzędzia, sprzęt |
| 7. | opisane pojemniki na odpady |  | na salę |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
| 8. | pochyłomierz | długość 1 m | 3 |  |

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| Identyfikator szkoły/placówki/pracodawcy | Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | B.12. | Wykonywanie robót dekarskich |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................