PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

B.20. - Montaż konstrukcji budowlanych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| B.20. | Montaż konstrukcji budowlanych | 711102 | Monter konstrukcji budowlanych |
|  |  | 311204 | Technik budownictwa |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

  - Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. W miejscu egzaminowania powinna znajdować się apteczka, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, gaśnica oraz pojemniki na odpady.

  - Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stanowisko do wykonania i przygotowania elementów do montażu o wielkości pozwalającej na umieszczenie wykonywanych lub przygotowywanych do montażu elementów budowlanych, z oświetleniem dziennym lub sztucznym, 
z dostępem do instalacji elektrycznej 400V, 230V z zabezpieczeniami oraz gniazda 24V, wyposażonego w stół z imadłem ślusarskim oraz stolik i krzesło dla zdającego,

- stanowisko montażu elementów konstrukcji stalowych, prefabrykatów żelbetowych lub drewnianych z zamontowaną wciągarką z wózkiem jezdnym,

- podręczny magazyn materiałów narzędzi i sprzętu - miejsce wydzielone 
w pomieszczeniu egzaminacyjnym wspólne dla zdających,

- punkt poboru wody – odgałęzienie wodociągowe z zaworem czerpalnym 
i odpływem ścieków – wspólne dla zdających w jednym pomieszczeniu,

- umywalka - wspólna dla zdających - w miejscu wydzielonym w pomieszczeniu egzaminacyjnym – lub dostęp do pomieszczeń sanitarnych.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi | Liczba na 1 zdającego | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 1. | wiertarka z mieszadłem |  | 1 szt. |  |
| 2. | szlifierka kątowa | sieciowa lub akumulatorowa, z tarczą do metalu oraz tarczą do drewna | 1 szt. |  |
| 3. | wkrętarka | sieciowa lub akumulatorowa | 1 szt. |  |
| narzędzia, sprzęt |
| 4. | zawiesia | udźwig 1,5 t.dwucięgnowe i czterocięgnowe (linowe lub łańcuchowe lub poliestrowe) | 1 kpl. (3szt.) |  |
| 5. | pojemnik do przygotowania mieszanki betonowej |  | 1 szt. |  |
| 6. | wiadro |  | 1 szt. |  |
| 7. | pojemnik z podziałką do wody | 1 lub 1,5 dm3 | 1 szt. |  |
| 8. | łopatka do mieszanki betonowej lub kielnia |  | 1 szt. |  |
| 9. | konewka do przenoszenia zaprawy i mieszanki betonowej |  | 1 szt. |  |
| 10. | lej płaskodenny do wypełniania spoin mieszanką betonową |  | 1 szt. |  |
| 11. | pręt/sztychówka do zagęszczania mieszanki betonowej |  | 1 szt. |  |
| 12. | cęgi lub klucz do wiązania zbrojenia |  | 1 szt. |  |
| 13. | kliny stalowe do regulacji ustawienia prefabrykatów |  | 4 szt. |  |
| 14. | wiertła do metalu | Ø3 ÷12 mm | 1 kpl. |  |
| 15. | wiertła do drewna spiralne | Ø6 ÷12 mm | 1 kpl. |  |
| 16. | wiertła do drewna łopatkowe | Ø12 ÷20 mm | 1 kpl. |  |
| 17. | piła płatnica |  | 1 szt. |  |
| 18. | punktak |  | 1 szt. |  |
| 19. | rysik |  | 1 szt. |  |
| 20. | nożyce gilotynowe do blachy |  | 1 szt. |  |
| 21. | klucze ręczne do skręcania śrub |  | 1 kpl. |  |
| 22. | pilniki do metalu | płaski, półokrągły, trójkątny | 1 kpl. |  |
| 23. | wkrętak | z wymiennymi końcówkami | 1 kpl. |  |
| 24. | imadło ślusarskie stołowe |  | 1 szt. |  |
| 25. | pędzle malarskie | płaski, kątowy, pierścieniowy | 1 kpl. |  |
| 26. | wałek malarski z kratką ociekową i pojemnikiem |  | 1 szt. |  |
| 27. | pojemnik do farb i impregnatów |  | 1 szt. |  |
| 28. | szczotka stalowa |  | 1 szt. |  |
| 29. | młotek |  | 1 szt. |  |
| 30. | łapka – wyciągacz do gwoździ |  | 1 szt. |  |
| 31. | drążek stalowy do naprowadzania elementów |  | 1 szt. |  |
| 32. | rozpora montażowa |  | 2 szt. |  |
| 33. | uchwyty do podpór montażowych | rozprężne, imadłowe | po 4 szt. |  |
| 34. | odciąg linowy |  | 4 szt. |  |
| 35. | opaska centrująca do montażu słupa |  | 1 szt. |  |
| 36. | łączniki imadłowe |  | 2 szt. |  |
| 37. | przedłużacz do elektronarzędzi | z kilkoma gniazdami | 1 szt. |  |
| 38. | przedłużacz zwijany | z kilkoma gniazdami | 1 szt. |  |
| 39. | drabina rozstawna |  | 1 szt. |  |
| 40. | rusztowanie ramowe lub stolikowe |  | 1 szt. |  |
| 41. | narzędzia do utrzymania porządku na stanowisku pracy |  | 1 kpl. |  |
| 42. | kalkulator prosty |  | 1 szt. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
| 43. | taśma miernicza z kompletem szpilek | 5 m | 1 kpl. |  |
| 44. | miara składana |  | 1 szt. |  |
| 45. | kątownica budowlana |  | 1 szt. |  |
| 46. | liniał stalowy | 50 ÷100 mm | 1 szt. |  |
| 47. | poziomnica |  | 1 szt. |  |
| 48. | poziomnica wodna |  | 1 szt. |  |
| 49. | pion zwykły |  | 1 szt. |  |
| 50. | pion montażowy |  | 1 szt. |  |

Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi/ przykład | Na ilu zdających | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny |
| 1. | wciągarka elektryczna z wózkiem jezdnym | udźwig min. 1,5 t. (wciągarka zamontowana na konstrukcji żurawia słupowego obrotowego lub na lekkiej suwnicy bramowej na kołach – patrz: pkt. 3.) | 2÷4 |  |

3. Uwagi, dodatkowe informacje

Przykłady montażu wciągarki (ilustracje pochodzą ze strony internetowej producenta).

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| Identyfikator szkoły/placówki/pracodawcy | Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | B.20. | Montaż konstrukcji budowlanych |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

# Text boxes

Na wsporniku mocowanym do słupa konstrukcji hali.

Możliwość obsługi 2 stanowisk.

Na słupie przyściennym.

Możliwość obsługi 2 stanowisk.

Na słupie wolnostojącym.

Możliwość obsługi 4 stanowisk.

Na lekkiej suwnicy bramowej na kołach.

Możliwość obsługi 4 stanowisk.