PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

E.3. - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| E.3. | Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych | 311410 | Technik mechatronik |
|  |  | 742114 | Monter mechatronik |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

- Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- Stół montażowy z pulpitem umożliwiającym montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych. Wskazane jest aby stół montażowy posiadał płytę montażową pionową i poziomą (minimalne wymiary każdej płyty: 80x45 cm). Nad stołem w części przeznaczonej do lutowania powinien znajdować się wyciąg oparów. Do stołu montażowego doprowadzone powinny być następujące media:

  - źródło prądu zmiennego jednofazowego 230 V/50 Hz (min. trzy gniazda), źródło prądu zmiennego trójfazowego 400 V/50 Hz (minimum jedno gniazdo) – przyłącza prądowe powinny być umieszczone w skrzynce rozdzielczej NN wyposażonej ponadto w zabezpieczenia różnicowo-prądowe, nadmiarowo – prądowe, wyłącznik główny, wskaźniki napięcia (lampki sygnalizacyjne) listwy przyłączeniowe umożliwiające przyłączenie przewodów elektrycznych jedno i trójfazowych oraz wyłącznik awaryjny umieszczony na zewnątrz skrzynki,

  - sprężone powietrze doprowadzone poprzez zespół przygotowania powietrza z zaworem odcinającym, zaworem regulacyjnym oraz manometrem kontrolnym. Maksymalne ciśnienie zasilające 8 bar.

- Stół montażowy z pulpitem umożliwiającym montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych. Blat stołu powinien być pokryty tworzywem odpornym na działanie oleju. Kształt blatu powinien uniemożliwiać spłyniecie oleju na posadzkę. Wymiary blatu: min. 60x45 cm.

- Regał magazynowy z częściami, podzespołami, zespołami mechanicznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi, elektropneumatycznymi, elektrohydraulicznymi,  elektrycznymi i elektronicznymi.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| L.p. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi | liczba | liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
|  | wiertarka | ręczna | 1 szt. |  |
|  | stacja lutownicza |  | 1 szt. |  |
|  | silnik trójfazowy | moc. min 0,25 kW | 1 szt. |  |
|  | stycznik trójfazowy | sterowanie 24 V DC | 1 szt. |  |
|  | przekaźnik elektryczny | sterowanie 24 V DC | 2 szt. |  |
|  | lampka sygnalizacyjna | 24 V DC mocowanie w otworze lub na szynie DIN | 2 szt. |  |
|  | czujniki | indukcyjne lub optyczne NO | 4 szt. |  |
|  | przyciski elektryczne | min. 1 styk NO | 4 szt. |  |
|  | wyłączniki krańcowe z rolką |  | 2 szt. |  |
|  | sterownik PLC | 24 V DC min 6 wejść i 4 wyjścia cyfrowe | 1 szt. |  |
|  | siłownik pneumatyczny | dwustronnego działania | 2 szt. |  |
|  | siłownik pneumatyczny | jednostronnego działania | 1 szt. |  |
|  | zawór pneumatyczny 3/2 | sterownie ręczne ze sprężyną zwrotną | 2 szt. |  |
|  | zawór pneumatyczny 3/2 | sterowanie pneumatyczne | 1 szt. |  |
|  | zawór pneumatyczny 5/2 | sterowanie pneumatyczne | 2 szt. |  |
|  | elektrozawór pneumatyczny 3/2 | cewka 24V | 1 szt. |  |
|  | elektrozawór pneumatyczny 5/2 | cewka 24 V | 2 szt. |  |
|  | zawór logiczny "AND" |  | 1 szt. |  |
|  | zawór logiczny "OR" |  | 1 szt. |  |
|  | siłownik hydrauliczny | dwustronnego działania | 2 szt. |  |
|  | siłownik hydrauliczny | jednostronnego działania | 1 szt. |  |
|  | zawór hydrauliczny 3/2 | sterownie ręczne ze sprężyną zwrotną | 2 szt. |  |
|  | zawór hydrauliczny 3/2 | sterowanie pneumatyczne | 1 szt. |  |
|  | zawór hydrauliczny 5/2 | sterowanie pneumatyczne | 2 szt. |  |
|  | elektrozawór hydrauliczny 3/2 | cewka 24 V | 1 szt. |  |
|  | elektrozawór hydrauliczny 5/2 | cewka 24 V | 2 szt. |  |
|  | pompa hydrauliczna |  | 1 szt. |  |
| narzędzia, sprzęt |
|  | komplet kluczy płaskich | 8-10-12-13-14-16 | 1 kpl. |  |
|  | komplet kluczy imbusowych | 1,5 – 10 mm | 1 kpl. |  |
|  | młotek | 0,5 kg | 1 szt. |  |
|  | szczypce płaskie |  | 1 szt. |  |
|  | szczypce kątowe |  | 1 szt. |  |
|  | ucinaczki boczne |  | 1 szt. |  |
|  | nóż monterski |  | 1 szt. |  |
|  | przyrząd do cięcia przewodów pneumatycznych |  | 1 szt. |  |
|  | pęseta |  | 1 szt. |  |
|  | wkrętak krzyżowy |  | 1 szt. |  |
|  | wkrętak płaski |  | 1 szt. |  |
|  | odsysacz do cyny |  | 1 szt. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | multimetr | Napięcie stałe: 0,2 - 1000 V, Napięcie zmienne: 0,2 - 750 V, Prąd stały: 20 mA - 20 A, Prąd zmienny: 20 mA – 20 A, Pomiar rezystancji: 200 - 200 M(, Testowanie diod, Akustyczny tester ciągłości obwodu | 1 szt. |  |
|  | próbnik napięcia |  | 1 szt. |  |
|  | stoper |  | 1 szt. |  |
|  | przymiar liniowy | 1 m | 1 szt. |  |
|  | dynamometr |  | 1 szt. |  |
| komputery, peryferia |
|  | komputer z monitorem |  | 1 szt. |  |
|  | drukarka |  | 1 szt. |  |
| oprogramowanie |
|  | oprogramowanie do programowania sterowników PLC | rodzaj zależy od rodzaju sterownika | 1 szt. |  |

Uwaga

Drukarka może być indywidualna lub wspólna dla wszystkich zdających. W przypadku drukarki wspólnej dla wszystkich należy przygotować dodatkowe stanowisko komputerowe  takie jak dla zdającego.

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| kod OE | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | E.3. | Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................