PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| E.6. | Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych | 311408 | Technik elektronik |
|  |  | 742102 | Monter-elektronik |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniają-ce samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

- Opis stanowiska egzaminacyjnego:

Stół z doprowadzonym przyłączem jednofazowym 230 V/50 Hz zakończonym min. 10 gniazdami sieciowymi; wyposażony w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym, oświetlony zgodnie z normą, krzesło dla zdającego, kosz na odpadki. Do stanowiska doprowadzony sygnał z instalacji antenowej naziemnej pracującej w paśmie VHF i UHF – dwa odpowiednio opisane przewody koncentryczne. Wzmacniacz antenowy zamontowany w antenie na pasmo UHF, wybrany z uwzględnieniem warunków odbioru na danym obszarze. Do stanowiska doprowadzony również sygnał z dwóch anten przeznaczonych do odbioru DVB – S. Jedna antena (80cm) wyposażona w konwerter typu Quatro ustawiona na odbiór programów z satelity Hotbird – do stanowiska doprowadzone i odpowiednio opisane cztery przewody koncentryczne:

10,7 ÷ 11,7 GHz V; 10,7 ÷ 11,7 GHz H; 11,7 ÷ 12,75 GHz V; 11,7 ÷ 12,75 GHz H. Druga antena (80 cm) wyposażona w konwerter typu Monoblock Twin umożliwiająca odbiór progra-mów z dwóch satelitów: Hotbird i Astra – do stanowiska doprowadzone i opisane dwa prze-wody koncentryczne. Stanowisko wyposażone w przewodowe podłączenie do Internetu w standardzie Fast Ethernet (10/100 Mb/s).

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- magazyn części i materiałów eksploatacyjnych: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na części, układy, cynę do lutowania, kalafonię, kabel koncentryczny antenowy 75 Ω, kabel UTP min. kat.5e.

- magazyn narzędzi: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na narzędzia.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| l.p. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi | liczba | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 1 | odbiornik telewizyjny | LCD lub plazmowy wyposażony w gniazdo EURO oraz HDMI z wbudowanym DVB–T z MPEG 4 | 2 szt. |  |
| 2 | tuner TV – sat. (HD) | wyposażony w gniazdo EURO oraz DMI, zamontowany czytnik kart w systemie Conax | 2szt. |  |
| 3 | zwrotnica antenowa | wyposażona w wejścia VHF i UHF oraz jedno wyjście, umożliwiająca zasilanie wzmacniacza antenowego umieszczonego w antenie na pasmo UHF poprzez kabel antenowy | 1szt. |  |
| 4 | multiswitch | 4 wyjścia | 1szt. |  |
| 5 | rozgałęźniki antenowe różne | 2 wyjściowy, 3 wyjściowy, 4 wyjściowy; pasmo 5-1000 MHz | po 1szt. |  |
| 6 | odgałęźnik antenowy | 1 odgałęzienie | 1szt. |  |
| 7 | wzmacniacz antenowy wewnętrzny | 2 wyjścia, własne zasilanie | 1szt. |  |
| 8 | zwrotnica TV i SAT |  | 2szt. |  |
| 9 | zasilacz antenowy do wzmacniacza umieszczonego w antenie na pasmo UHF | wartość napięcia zasilającego 12 V | 1szt. |  |
| 10 | gniazda końcowe abonenckie RTV-Sat. | nieprzelotowe | 4szt. |  |
| 11 | kamery telewizji przemysłowej | wbudowany obiektyw, własny zasilacz | 4szt. |  |
| 12 | rejestrator cyfrowy | 4 wejścia | 1szt. |  |
| 13 | monitor |  | 1szt. |  |
| 14 | patch panel |  | 1szt. |  |
| 15 | listwy, korytka kablowe wraz z osprzętem | długość minimum 3m i minimum dwa kątowniki |  |  |
| 16 | gniazda RJ45 | kategoria 5e | 1szt. |  |
| 17 | wtyk RJ45 | kategoria 5e | 2szt. |  |
| 18 | router | wyposażony w 4 portowy switch i wejście WAN (RJ45), dostosowany do montażu w szafce 19” | 1szt. |  |
| 19 | szafka rakowa 19” | minimum 4U | 1szt. |  |
| 20 | nadajnik podczerwieni |  | 1szt. |  |
| 21 | odbiornik podczerwieni |  | 1szt. |  |
| 22 | czujniki wielkości nieelektrycznych | czujka zalania wodą, czujka dymu, czujka gazu | po 1szt. |  |
| 23 | zasilacz stabilizowany symetryczny | regulacja napięcia od 0 do 30 V; 5 A | 1szt. |  |
| 24 | przekaźniki | 12 V | 3szt. |  |
| 25 | sygnalizator świetlny |  | 1szt. |  |
| 26 | sygnalizator dźwiękowy |  | 1szt. |  |
| 27 | centralka alarmowa | wyposażona w zasilacz | 1szt. |  |
| 28 | wiertarka elektryczna |  | 1szt. |  |
| narzędzia, sprzęt, kable i redukcje |
| 1 | komplet wkrętaków izolowanych | różne rodzaje: płaskie, typu Pozidriv, typu Philips, typu torx | 1szt. |  |
| 2 | pęseta |  | 1szt. |  |
| 3 | sciągacz do izolacji |  | 1szt. |  |
| 4 | kalkulator | funkcje trygonometryczne | 1szt. |  |
| 5 | szczypce tnące boczne |  | 1szt. |  |
| 6 | szczypce proste |  | 1szt. |  |
| 7 | szczypce odgięte |  | 1szt. |  |
| 8 | komplet wierteł do metalu |  | 1szt. |  |
| 9 | punch tool |  | 1szt. |  |
| 10 | zaciskarka do wtyków RJ45 |  | 1szt. |  |
| 11 | lutownica transformatorowa | min.75 W | 1szt. |  |
| 12 | odsysacz cyny |  | 1szt. |  |
| 13 | kabel euro – euro |  | 4szt. |  |
| 14 | kabel HDMI – HDMI |  | 3szt. |  |
| 15 | patchcord | długość 1m | 2szt. |  |
| 16 | kable pomiarowe | banan – banan | 20szt. |  |
| 17 | kable sygnałowe | BNC – BNC, cinch – cinch | po 10 szt. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
| 1 | tester okablowania | mapa połączeń | 1szt. |  |
| 2 | miernik sygnału antenowego DVB – S | rozpoznawanie satelity, wskaźnik poziomu i jakości sygnału | 1szt. |  |
| 3 | miernik sygnału antenowego analogowego i DVB – T | wskaźnik poziomu i jakości sygnału | 1szt. |  |
| 4 | miernik uniwersalny | ręczne ustawianie zakresu pomiarowego | 3szt. |  |
| komputery, peryferia |
| 1 | komputer z monitorem | wyposażony w kartę sieciową, zainstalowany system operacyjny | 1 szt. |  |
| oprogramowanie |
| 1 | program do projektowania instalacji antenowych | może być darmowy np. firmy Dipol | 1szt. |  |

Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| L.p. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi/przykład | na ilu zdających | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| komputery, peryferia |
| 1 | drukarka | sieciowa, kolorowa | 1 na 10 zdających |  |

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| kod OE | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | E.6. | Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................