PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

E.07. - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| E.07. | Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych | 311303 | Technik elektryk |
|  |  | 741103 | Elektryk |
|  |  | 741201 | Elektromechanik |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stanowisko do montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych: stół montażowy z doprowadzoną siecią pięcioprzewodową typu TN-S zabezpieczony niezależnym wyłącznikiem różnicowoprądowym, zainstalowane przynajmniej dwa gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym, widoczny, ogólnodostępny wyłącznik awaryjny, zamocowane do stołu imadło o szczękach o długości około 10 cm, wiórowa płyta montażowa, oświetlenie zgodne z normą, krzesło dla zdającego, kosz na odpadki.

- magazyn części: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na części, urządzenia, narzędzia.

Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | liczba | liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny |
|  | silnik indukcyjny 1-fazowy | - napięcie zasilania 230V 50Hz; - kondensatorowa faza rozruchowa; - moc do 1,1 kW - na łapach, ogólnego przeznaczenia | 1 |  |
|  | silnik 3-fazowy klatkowy | - na łapach ogólnego przeznaczenia; - możliwość zastosowania przełącznika gwiazda-trójkąt; - moc do 1,1 kW/400V | 1 |  |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
|  | wiertarko-wkrętarka | akumulatorowa, dwubiegowa, regulacja obrotów, przełącznik kierunku obrotów. | 1 |  |
|  | wyłącznik nadprądowy | jednotorowe: B6, C3, C6 | po 1 sztuce |  |
|  | przekaźnik czasowy | uniwersalny 230VAC, styk separowany 2p (przełączne) , montowany na szynie TH 35, | 1 |  |
|  | stycznik | 230VAC, 3z (zwierne) montowany na szynie TH 35 | 1 |  |
|  | styki pomocnicze do styczników (dobrane do stycznika będącego na wyposażeniu ośrodka) | 2z + 2r (NO+NC) | 1 |  |
|  | łącznik przyciskowy | monostabilne 1z + 1r (NO+NC) | 2 |  |
|  | wyłącznik silnikowy (o parametrach dobranych do silnika będącego na wyposażeniu ośrodka) | montowany na szynie TH 35 | 1 |  |
|  | lampki sygnalizacyjne (np. trzy lampki w jednym module szynowym) | montowany na szynie TH 35, | 3 |  |
| narzędzia, sprzęt |
|  | klucze oczkowe płaskie | 6-22 mm | komplet |  |
|  | praska ręczna do zagniatania końcówek kablowych |  | 1 |  |
|  | klucze płaskie | 6 – 22 mm | komplet |  |
|  | klucze nasadowe | 6 – 14 mm | komplet |  |
|  | wkrętaki elektrotechniczne płaskie | izolowane 1000 V | komplet |  |
|  | wkrętaki elektrotechniczne krzyżakowe | izolowane 1000 V | komplet |  |
|  | szczypce monterskie uniwersalne | izolowane 1000 V | 1 |  |
|  | szczypce płaskie | izolowane 1000 V | 1 |  |
|  | szczypce boczne do cięcia przewodów | izolowane 1000 V | 1 |  |
|  | pęseta |  | 1 |  |
|  | nóż monterski |  | 1 |  |
|  | przyrząd do ściągania izolacji z przewodów | minimum 0-2,5 mm2 | 1 |  |
|  | pilniki iglaki do metalu |  | komplet |  |
|  | młotek metalowy | 0,5 kg | 1 |  |
|  | młotek metalowy | 0,7 kg | 1 |  |
|  | młotek gumowy | 0,5 kg | 1 |  |
|  | lutownica oporowa | 100 W | 1 |  |
|  | lutownica transformatorowa | 100 W | 1 |  |
|  | ściągacz do kół pasowych |  | 1 |  |
|  | nożyczki | biurowe o długości ostrza ok. 200 mm | 1 |  |
|  | skrobak |  | 1 |  |
|  | tuleja do montażu i demontażu łożysk |  | 1 |  |
|  | piłka do metalu |  | 1 |  |
|  | komplet wierteł do metalu | 2 – 10 mm | 1 |  |
|  | zestaw bitów do wkrętarki |  |  |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | multimetr cyfrowy |  | 1 |  |
|  | miernik rezystancji izolacji np. induktorowy |  | 1 |  |
|  | próbnik neonowy | jednobiegunowy | 1 |  |
|  | przymiar taśmowy | 2 m | 1 |  |
|  | poziomnica |  | 1 |  |

Oprócz urządzeń i aparatów wymienionych w tabeli, ośrodek jest zobowiązany do uzupełnienia wyposażenia o osprzęt instalacyjny taki jak: przewody, uchwyty do przewodów listwy zasilające, złączki, tulejki kablowe, szyny TH itd. zgodnie ze specyfikacją materiałowo-surowcową przygotowaną na potrzeby konkretnego zadania egzaminacyjnego.

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| kod OE | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | E.07. | Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................