PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

E.10.  Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| E.10. | Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych | 352203 | Technik telekomunikacji |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania - pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniają-ce samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

- Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stanowisko do montażu, uruchamiania i utrzymania sieci transmisyjnych: wydzielony fragment pomieszczenia, sąsiadujący ze stołem montażowym, gdzie można stabilnie zainstalować, w zależności od zadania, np. płyty wiórowe lub inne elementy konstrukcyjne, które umożliwią zdającemu zamontowanie sieci lub fragmentów sieci transmisyjnych.

Stół montażowy z doprowadzonym przyłączem jednofazowym 230V/50Hz zakończonym min. 4 gniazdami sieciowymi; wyposażony w zabezpieczenie przeciwporażeniowe z widocznym, ogólnodostępnym wyłącznikiem awaryjnym, oświetlony zgodnie z normą. Powierzchnia stołu powinna wystarczyć na umieszczenie urządzeń kontrolno pomiarowych, aparatów i urządzeń. Stanowisko powinno umożliwiać zainstalowanie, w zależności od zadania,  2 gniazd RJ45 z doprowadzoną siecią komputerową, 2 gniazd RJ11 z doprowadzonymi analogowymi liniami telefonicznymi (POTS) , 2 gniazd RJ45 z doprowadzonymi liniami ISDN (2B+D, styk S0/T), 2 gniazd RJ11 z doprowadzonymi liniami telefonów systemowych UP0. Krzesło dla zdającego. Kosz na odpadki.

- magazyn części: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półkę na części, układy, narzędzia, sprzęt pomiarowy i urządzenia.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| l.p. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi | liczba | liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 1 | abonencka centrala telefoniczna | niezbędne porty/karty: -2 analogowe linie miejskie - 2 analogowe linie wewnętrzne - 2 styki S/T programowane jako linie wewnętrzne lub linie miejskie - 2 styki aparatów systemowych UPO - karta z portami LAN i WAN - możliwość uruchomienia 4 abonentów VoIP -monitorowanie stanu pracy centrali ( monitorowanie stanu portów, połączeń, komunikatów warstwy 3 sieci ISDN) - możliwość testowania sieci IP | 1 szt. |  |
| 2 | telefon systemowy | do współpracy z w/w centralą | 1 szt. |  |
| 3 | terminal VoIP (telefon) | do współpracy z w/w centralą | 1 szt. |  |
| 4 | telefon analogowy | z CLIP w systemie FSK | 2szt. |  |
| 5 | terminal ISDN (telefon) | z minimum 3 MSN | 1 szt. |  |
| 6 | router z siecią WIFI | z szyfrowaniem WEP, WPA-PSK i WPA2-PSK | 1 szt. |  |
| narzędzia, sprzęt, kable i redukcje |
| 1 | wiertarka elektryczna ręczna | max średnica wiercenia co najmniej 10mm | 1 szt. |  |
| 2 | komplet wierteł do metalu | od Ø4 do Ø10 mm | 1 komplet |  |
| 3 | noże monterskie do zdejmowania powłoki izolacyjnej z kabla |  | 1 komplet |  |
| 4 | przyrząd do zdejmowania izolacji |  | 1 szt. |  |
| 5 | Zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych | płaskie 2,5; 3; 4, krzyżowe PH1, PH2, PH3 | 1 komplet |  |
| 6 | szczypce uniwersale |  | 1 szt. |  |
| 7 | obcinaczki |  | 1 szt. |  |
| 8 | nóż monterski |  | 1 szt. |  |
| 9 | zaciskacz wtyków RJ11 |  | 1 sz. |  |
| 10 | zaciskacz wtyków RJ45 |  | 1 szt. |  |
| 11 | telefon monterski |  | 1 szt. |  |
| 12 | zestaw kluczy płaskich i oczkowych | od 4 do 14 mm | 1 komplet |  |
| 13 | telefon monterski |  | 1 szt. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
| 1 | multimetr uniwersalny | funkcja pomiaru rezystancji i zwarć, pomiar DC do 100V, pomiar AC do 200V, funkcja pomiaru poziomu napięcia w dB | 1 szt. |  |
| 2 | tester telekomunikacyjny | impedancja wyjściowa regulowana 100Ω, 135Ω, 600Ω, przy podłączeniu równoległym 100kΩ. Wskazania poziomu sygnału wyjściowego w dBm ( 0dB odpowiada 1mW/600Ω). Transmitowane częstotliwości od 200Hz do 30MHz. Zakresy pomiaru częstotliwości f 200Hz÷10kHz f 10kHz÷20kHz f 20kHz÷30MHz poziomy od-90dB do +10dB. funkcja reflektometru TDR, przy długości kabla do 6km i reflektometru FDR do 5km długości kabla funkcja analizatora widma. Testowanie VoIP, IPTV, szybkości HTTP, FTP, w sieci Ethernet. Możliwość pingowania urządzeń, śledzenia drogi. | 1 szt. |  |
| 3 | cyfrowy oscyloskop przenośny | zasilany z własnych akumulatorów | 1 szt. |  |
| 4 | tester okablowania strukturalnego | z funkcją pomiaru długości kabla | 1 szt. |  |
| komputery, peryferia |
| 1 | komputer | z kartą sieciową i portem USB | 1 szt. |  |
| 2 | karta sieciowa WIFI | z szyfrowaniem WEP, WPA-PSK i WPA2-PSK | 1 szt. |  |
| oprogramowanie |
| 1 | program do konfigurowania i monitorowania pracy w/w centrali | np. Configman | 1 szt |  |
| 2 | programy do monitorowania i diagnozowania pracy sieci |  | 1 szt |  |

Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| L.p. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/ uwagi/przykład | na ilu zdających | liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |  |
| 1 | centrala abonencka | dla każdego zdającego centrala powinna dostarczyć: 2 linie analogowe, 1 linia cyfrowa ISDN styk S0/T | 6 |  |
| 2 | router | możliwość przydziału adresów IP w sposób statyczny lub dynamiczny (DHCP) | 6 |  |
| 3 | switch | 2 porty dla każdego zdającego i 2 porty do podłączenia innego sprzętu | 6 |  |
| komputery, peryferia |  |
| 1 | komputer | z kartą sieciową ethernet i złączem USB | 6 |  |
| 2 | drukarka sieciowa |  | 6 |  |
| oprogramowanie |  |
| 1 | program do konfigurowania i monitorowania pracy central z punktów | np. Configman | 6 |  |

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| kod OE | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | E.10. | Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................