PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

E.21. - Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| E.21 | Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym | 311407 | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego

Poligon ćwiczeniowy - stanowiska do badania elementów toru i rozjazdów  wyposażone w urządzenia zasilane  energią elektryczną z pełnym zabezpieczeniem szybkim wyłącznikiem bezpieczeństwa. W bezpośrednim sąsiedztwie powinno znajdować się pomieszczenie warsztatowe wyposażone w komplet narzędzi ślusarskich i elektrycznych.

Nastawnia lub pracownia ze stanowiskami do badania urządzeń wewnętrznych srk - zasilane  energią elektryczną i wyposażone w rozdzielnię napięć prądu przemiennego 
i stałego (zasilanie trójfazowe 230/400V, jednofazowe 230V, oraz stałe 12V, 24V, 48V/min, 5A) wraz z zabezpieczeniem gniazd obwodów prądu przemiennego i stałego 
z szybkim wyłącznikiem bezpieczeństwa, oświetlone zgodnie normą, wyposażone 
w biurko z krzesłem dla zdającego.

Stanowisko do badania urządzeń przekaźnikowych (komputerowych) srk - zasilane  energią elektryczną i wyposażone w rozdzielnię napięć prądu przemiennego i stałego (zasilanie trójfazowe 230/400V, jednofazowe 230V oraz stałe 12V, 24V, 48V/min, 5A) wraz z zabezpieczeniem gniazd obwodów prądu przemiennego i stałego, szybki wyłącznik bezpieczeństwa, oświetlone zgodnie z normą, wyposażone w biurko 
z krzesłem dla zdającego.

Stanowisko do montażu i badania elementów lub układów elektrycznych 
i elektronicznych - wyposażone w stół montażowy z rozdzielnią napięć prądu przemiennego i stałego (zasilanie trójfazowe 230V/400V,  jednofazowe 230V oraz stałe 12V, 24V,48V/min, 5A) wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym gniazd obwodu prądu przemiennego i stałego z widocznym ogólnodostępnym szybkim wyłącznikiem bezpieczeństwa,  oświetlony zgodnie z normą, wyposażone w krzesło dla zdającego, apteczkę z wyposażeniem uwzględniającym występujące zagrożenia i gaśnicę. Stanowisko powinno posiadać magazyn części: pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regał/półka na części lub układy oraz niezbędne przyrządy pomiarowe.

Stanowisko do opracowania dokumentacji – biurko, krzesło, komputer podłączony do sieci, drukarka sieciowa, skaner. Biblioteczka zawodowa wyposażona w:

- literaturę branżową (podręczniki, poradniki, czasopisma),

- regulamin stanowiska, bhp i ochrony przeciwpożarowej,

- katalogi maszyn,  urządzeń,  przyrządów pomiarowych i urządzeń stacyjnych,

- normy branżowe,

- przepisy dotyczące organizacji pracy przy urządzeniach elektrycznych. dokumentację techniczną do nastawnicy,

- dokumentację techniczną urządzeń srk stacji,

- dokumentację techniczno – ruchową pracy stacji,

- instrukcje stanowiskowe do obsługi i badań,

- książkę kontroli urządzeń srk,

- instrukcje obsługi programów komputerowych instrukcje stanowiskowe do badań, obsługi i konserwacji,

- schematy elektryczne dotyczące funkcjonowania blokady stacyjnej i liniowej 
i układów sterowania urządzeń srk,

- przepisy dotyczące prowadzenia ruchu,

- dokumentację techniczno – ruchową napędów zwrotnicowych,

- dokumentację techniczno – ruchową zwrotnicy,

- instrukcje stanowiskowe do badań obsługi i konserwacji urządzeń srk,

- instrukcje dotyczące utrzymania i obsługi napędów oraz urządzeń SHP.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje, parametry techniczno-eksploatacyjne | Liczba | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny |
| 1. | silnik elektryczny prądu stałego | P = 500W, 220VDC, szeregowo-bocznikowy | 1szt. |  |
| 2. | silnik elektryczny jednofazowy | P = 550W, 380V/220V, ʎ/∆ | 1szt. |  |  |  |  |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 3. | autotransformatory | TAR 2,5 kW, Imax=10A | 2szt. |  |
| 4. | transformator jednofazowy | 230V/24V (separacyjny) | 1szt. |  |
| 5. | generatory przebiegów | Uout = 0-10V, ƒ = 0-20MHz, sinusoida, trójkąt, piła+TTL 0-20MHz | 1szt. |  |
| 6. | wyłącznik różnicowo - prądowy | In = 40A, Ir = 0,03A, Un = 3x380V | 1szt. |  |
| 7. | przesuwnik fazowy | Iwyj = 5A, Uout = 3x220V, φ = 0-360° | 1szt. |  |
| 8. | układy prostownicze | układ Greatz’a dwupołówkowy, dwudiodowy i prostownik trójfazowy | 1szt. |  |
| 9. | stabilizator | 2x60V, 5ADC | 1szt. |  |
| 10. | tranzystor |  | 1szt. |  |
| narzędzia, sprzęt |
| 11. | komplet wkrętaków elektrycznych |  | 1kpl |  |
| 12. | szczypce płaskie izolowane |  | 1szt. |  |
| 13. | nóż monterski |  | 1szt. |  |
| 14. | ściągacz do zdejmowania izolacji |  | 1szt. |  |
| 15. | lutownica | 125W, 230W AC | 1szt. |  |
| 16. | klucze izolowane |  | 1szt. |  |
| 17. | szczypce uniwersalne izolowane |  | 1szt. |  |
| 18. | szczypce do przecinania przewodów |  | 1szt. |  |
| 19. | zestaw kabli połączeniowych |  | 1kpl |  |
| 20. | rezystory | suwakowy i dekadowy | 2szt. |  |
| 21. | kondensatory |  | 2szt. |  |
| 22. | cewki indukcyjne |  | 3szt. |  |
| 23. | diody |  | 10szt. |  |
| 24. | młotek |  | 1szt. |  |
| 25. | klucz francuski |  | 1szt. |  |
| 26. | wybijak |  | 1szt. |  |
| 27. | przecinak |  | 1szt. |  |
| 28. | wkrętaki elektryczne |  | 1kpl |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
| 29. | oscyloskop dwukanałowy 24MHz | 20V/div, 2xCH | 1szt. |  |
| 30. | multimetr cyfrowy z automatycznym przełączeniem zakresów | analogowy i cyfrowy: napięcie prądu stałego i zmiennego 0,2V – 750V; natężenie prądu stałego i zmiennego 2mA – 10A; pojemność 2nF – 20µF; rezystancja 200Ω - 20MΩ | 2szt. |  |
| 31. | omomierz | 0-20MΩ | 1szt. |  |
| 32. | mostek do pomiaru rezystancji, indukcyjności, pojemności | RLC 0-20MΩ, 0,02-2Hz, 20nF-20µF | 1szt. |  |
| 33. | miernik częstotliwości i współczynnika mocy | ƒ = 0-25kHz, cosφ = 0-1 | 1szt. |  |
| 34. | obrotomierz | n = 0-10000obr/min | 1szt. |  |
| 35. | licznik energii elektrycznej | Imax = 6(25A) 230V | 1szt. |  |
| 36. | miernik rezystancji uziemień | MPI 525 | 1szt. |  |
| 37. | miernik impedancji pętli zwarciowej | HPI 525 | 1szt. |  |
| 39. | miernik izolacji | IMI 31 lub KWE 6010 B | 1szt. |  |
| 40. | miernik zabezpieczeń różnicowo – prądowych | KEW 610B lub MPI 525 | 1szt. |  |
| 41. | zestaw szczelinomierzy |  | 1kpl |  |
| 42. | suwmiarka | dokładność 0,05mm | 1szt. |  |
| 43. | klucz dynamometryczny | zakres do 405Nm | 1szt. |  |
| 44. | induktometr |  | 1szt. |  |
| 45. | szczelinomierze do regulacji aparatów blokowych |  | 1kpl |  |

Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje, parametry techniczno-eksploatacyjne | Na ilu zdających | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 1. | rozjazdy z elementami do ich nastawiania, zamykania i kontroli | urządzenia powinny być przygotowane do wykonania na nich badań napędów zwrotnicowych- mechanicznego i elektrycznego, obwodów torowych i urządzeń SHP | 2 szt./ grupę |  |
| 2. | fragment toru z elementami jego łączenia i izolacji | długość ok.60m - powinna umożliwiać rozmieszczenie niezbędnych urządzeń; urządzenia powinny być przygotowane do wykonania na nich badań napędów zwrotnicowych- mechanicznego i elektrycznego, obwodów torowych i urządzeń SHP | grupę |  |
| 3. | zestaw elementów niezbędnych do funkcjonowania i kontroli urządzeń SHP | urządzenia powinny być przygotowane do wykonania na nich badań napędów zwrotnicowych- mechanicznego i elektrycznego, obwodów torowych i urządzeń SHP | grupę |  |
| 4. | ława dźwigniowa z dźwigniami współpracującymi ze skrzynią zależności mechaniczną i suwakową | urządzenia powinny być ze sobą połączone i współpracować z zachowaniem warunków niezbędnych do zachowania zależności między nimi | grupę |  |
| 5. | aparat blokowy z elementami blokad stacyjnej i liniowej |  | grupę |  |
| 6. | zamki zwrotnicowe i zależności |  | grupę |  |
| 7. | pulpit nastawczy kostkowy | urządzenia powinny umożliwiać wykonanie czynności ruchowych w układzie stacji i przyległych szlaków | grupę |  |
| 8. | stojaki z przekaźnikami |  | 2szt/ grupę |  |
| 9. | żarówki teletechniczne |  | 1 kpl/grupę |  |
| 10. | przewody |  | 1kpl/ grupę |  |
| 11. | kostki pulpitu |  | 5szt./ grupę |  |
| 12. | przyciski pulpitowe |  | 5szt./ grupę |  |
| komputery, peryferia |
| 13. | komputer z monitorem | podłączony do sieci lokalnej; może być laptop; zainstalowana drukarka sieciowa | grupę |  |
| 14. | drukarka | sieciowa, kolorowa | grupę |  |
| 15. | skaner |  | grupę |  |
| 16. | UPS |  | grupę |  |
| oprogramowanie |
| 17. | program do rysowania schematów elektrycznych i dokumentacji urządzeń elektrycznych srk |  | grupę |  |
| 18. | program symulacji pracy obwodów elektrycznych |  | grupę |  |
| 19. | symulacji pracy stacji |  | grupę |  |
| 20. | symulacji pracy komputerowych urządzeń srk |  | grupę |  |

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| kod OE | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | E.21 | Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................