PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

M.04 - Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| M.04. | Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów | 311705 | Technik odlewnik |
|  |  | 812107 | Operator maszyn i urządzeń odlewniczych |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

  - Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

  - Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stanowisko do przygotowania mas formierskich i rdzeniowych zlokalizowane 
w oddzielnym pomieszczeniu lub w wydzielonym fragmencie hali produkcyjnej 
o powierzchni umożliwiającej ustawienie mieszarki wyposażone w media: prąd elektryczny 380/230V, 50 Hz; sprężone powietrze 6 atm., wodę zimną oraz posiadające wentylację odciągową i oświetlenie ogólne i miejscowe.

- stanowisko do odlewów w formach piaskowych znajdujące się w oddzielnym pomieszczeniu lub wydzielony fragment hali produkcyjnej, na którym znajdują się stanowiska do maszynowego i ręcznego formowania i wykonywania rdzeni. Stanowisko powinno być wyposażone w prąd elektryczny 380V/230V, 50Hz, sprężone powietrze 6 atm., zimną wodę oraz powinno posiadać wentylację odciągową oraz oświetlenie ogólne i miejscowe.

- stanowisko do wytwarzania odlewów precyzyjnych w formach nietrwałych zlokalizowane w oddzielnym pomieszczeniu lub w wydzielonym fragmencie hali produkcyjnej o powierzchni umożliwiającej ustawienie urządzeń do wykonywania odlewów precyzyjnych, wyposażone w następujące media: prąd elektryczny 380/230V, 50 Hz; sprężone powietrze 6 atm., wodę zimną oraz posiadające wentylację odciągową oraz oświetlenie ogólne i miejscowe.

- stanowisko do wytwarzania odlewów w formach trwałych zlokalizowane 
w oddzielnym pomieszczeniu lub w wydzielonym fragmencie hali produkcyjnej 
o powierzchni umożliwiającej ustawienie kokilarki do wykonywania odlewów kokilowych, wyposażone w następujące media: prąd elektryczny 380/230V, 50 Hz; sprężone powietrze 6 atm., wodę zimną oraz posiadające wentylację odciągową 
i oświetlenie ogólne i miejscowe.

- stanowisko do wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów zlokalizowane 
w oddzielnym pomieszczeniu lub w wydzielonym fragmencie hali produkcyjnej 
o powierzchni umożliwiającej ustawienie urządzeń do wybijania, oczyszczania 
i wykończania odlewów wyposażone w następujące media: prąd elektryczny 380/230V, 50 Hz; sprężone powietrze 6 atm., wodę zimną oraz posiadające wentylację odciągową i oświetlenie ogólne i miejscowe.

Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| L.p. | Nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne | Liczba | liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 1. | ubijak pneumatyczny |  | 1szt. |  |
| 2. | szlifierka kątowa |  | 1szt. |  |
| 3. | ubijak elektryczny |  | 1szt. |  |
| narzędzia, sprzęt |
| 4. | pojemniki na świeżą masę formierską |  | 1szt. |  |
| 5. | pojemniki na odpady masy formierskiej |  | 1szt. |  |
| 6. | gładziki płaskie |  | 1kpl |  |
| 7. | sercówka |  | 1szt. |  |
| 8. | jaszczurki |  | 1kpl |  |
| 9. | gładziki kształtowe |  | 1kpl |  |
| 10. | lancety |  | 1kpl |  |
| 11. | ubijaki ręczne |  | 1kpl |  |
| 12. | poziomica |  | 1szt. |  |
| 13. | nakłuwaki |  | 1kpl |  |
| 14. | woreczek z pudrem formierskim | mieszek formierski | 1szt. |  |
| 15. | pędzle |  | 1kpl |  |
| 16. | sito do przesiewania masy formierskiej |  | 1szt. |  |
| 17. | szczotka |  | 1kpl |  |
| 18. | skrzynki formierskie do formowania ręcznego |  | 2szt. |  |
| 19. | skrzynki formierskie do formowania maszynowego |  | 2szt. |  |
| 20. | modele odlewnicze |  | 1szt. |  |
| 21. | rdzennica |  | 1szt. |  |
| 22. | stół ślusarski |  | 1szt. |  |
| 23. | młotek |  | 1szt. |  |
| 24. | pilniki |  | 1kpl |  |
| 25. | piłka ręczna do metalu |  | 1szt. |  |
| 26. | imadło ślusarskie |  | 1szt. |  |
| 27. | płyty podmodelowe (deski formierskie) |  | 2szt. |  |
| 28. | płyty modelowe z modelem do formowania maszynowego |  | 1kpl |  |
| 29. | pistolet do sprężonego powietrza |  | 1szt. |  |
| 30. | pistolet malarski do nanoszenia pokrycia |  | 1szt. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
| 31. | kątownik |  | 1kpl |  |
| 32. | liniał krawędziowy |  | 1szt. |  |
| 33. | miara taśmowa | 1m | 1szt. |  |
| 34. | przymiar kreskowy | 1m | 1szt. |  |
| 35. | suwmiarka uniwersalna |  | 1szt. |  |
| 36. | kątomierz uniwersalny |  | 1szt. |  |

Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| L.p. | Nazwa | istotne funkcje - parametry techniczno -eksploatacyjne | Na ilu zdających | liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny |
| 1. | mieszarka do masy formierskiej |  | 3 |  |
| 2. | formierka |  | 3 |  |
| 3. | kokilarka |  | 3 |  |
| 4. | oczyszczarka |  | 3 |  |
| 5. | obcinarka do układów wlewowych |  | 3 |  |
| 6. | przecinarka tarczowa |  | 3 |  |
| 7. | krata wstrząsowa |  | 3 |  |
| 8. | szlifierka stołowa |  | 3 |  |
| 9. | piec do obróbki cieplnej odlewów |  | grupę |  |
| 10. | suszarka do form i rdzeni |  | grupę |  |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
| 11. | szlifierka ręczna | napęd elektryczny lub pneumatyczny | 3 |  |
| narzędzia, sprzęt |
| 12. | pojemniki na składniki masy formierskiej |  | 3 |  |
| 13. | pojemnik na masę formierską zużytą |  | 3 |  |
| 14. | pojemnik na złom obiegowy |  | 3 |  |
| 15. | pojemnik na odlewy |  | 3 |  |
| 16. | pojemnik na odlewy obcięte |  | 3 |  |
| 17. | sprzęt do utrzymania porządku | łopata, miotła | 3 |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
| 18. | waga elektroniczna lub mechaniczna | zakres od 1 do 100 kg | 3 |  |
| 19. | waga elektroniczna lub mechaniczna | zakres od 0,001 do 10 kg | 3 |  |

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| kod OE | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | M.04. | Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................