PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

Standard wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla kwalifikacji:

M.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| M.15. | Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych | 731103 | Mechanik precyzyjny |

## Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Wyposażenie dodatkowe pomieszczenia egzaminacyjnego to: tablica, zegar, stolik z krzesłem dla każdego zdającego, stolik i krzesło dla egzaminatora, podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa, oświetlenie (naturalne i sztuczne).

- Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stół montażowy z imadłem przegubowym (trzecia ręka) i miękkimi szczękami z tworzywa sztucznego, oświetlony sztucznie zgodnie z normą,

- instalacja sprężonego powietrza, zawór bezpieczeństwa, odwadniacz i reduktor wstępny (zespół przygotowania powietrza),

- stanowisko do czyszczenia sprężonym powietrzem,

- magazyn materiałów, sprzętu i narzędzi – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regały na materiały, narzędzia i sprzęt,

- „kącik sanitarny” – może być wspólny dla kilku stanowisk – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w umywalkę z zimną i ciepłą wodą.

### Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| l.p. | nazwa | istotne funkcje - parametry techniczno–eksploatacyjne/uwagi | liczba | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
|  | manometr | 0 - 0,6 MPa | 1 szt. |  |
|  | lutownica transformatorowa lub stacja lutownicza | 230 V | 1 szt. |  |
|  | lampa z lupą | 230 V | 1 szt. |  |
| narzędzia, sprzęt |
|  | wkrętaki płaskie |  | 1 komplet |  |
|  | wkrętaki krzyżakowe |  | 1 komplet |  |
|  | wkrętaki zegarmistrzowskie | płaskie, krzyżowe, sześciokątne i Torx | 1 komplet |  |
|  | zaciskarka końcówek |  | 1 szt. |  |
|  | ściągacz do izolacji |  | 1 szt. |  |
|  | szczypce uniwersalne |  | 1 szt. |  |
|  | szczypce radiotechniczne |  | 1 szt. |  |
|  | szczypce do montażu pierścieni Saegera | zewnętrzne i wewnętrzne | 1 szt. |  |
|  | nóż monterski |  | 1 szt. |  |
|  | klucze maszynowe | płaskie i oczkowe 0 - 27 | 1 komplet |  |
|  | klucze imbusowe |  | 1 komplet |  |
|  | szczotka druciana |  | 1 szt. |  |
|  | płytka szklana |  | 1 szt. |  |
|  | penseta |  | 1 szt. |  |
|  | pilniki (iglaki) |  | 1 komplet |  |
|  | piłka do metalu |  | 1 szt. |  |
|  | młotek z mosiądzu do prac precyzyjnych |  | 1 szt. |  |
|  | rękawice bawełniane |  | 1 szt. |  |
|  | okulary ochronne |  | 1 szt. |  |
|  | sprzęt do utrzymania czystości | zmiotka i szufelka | 1 szt. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | multimetr uniwersalny | analogowy lub cyfrowy, zakres 750 V | 2 szt. |  |
|  | suwmiarka | 250 mm/0,05 mm | 1 szt. |  |
|  | przymiar kreskowy (liniał) | 0 – 1000 mm | 1 szt. |  |

### Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| l.p. | nazwa | istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne uwagi/przykład | na ilu zdających | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |  |
|  | sprężarka typowa | pojemność ok. 25 litrów pmax = 0,8MPa z zespołem przygotowania powietrza | 6 |  |
|  | pistolet do przedmuchiwania |  | 6 |  |
|  | zasilacz laboratoryjny | 24V DC 1,5A | 6 |  |
| narzędzia, sprzęt |  |
|  | apteczka |  | 6 |  |
|  | naczynie, pędzelek i szczotka do mycia części |  | 6 |  |
|  | pojemnik na odpady |  | 6 |  |

Uwaga

Przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma specyfikację niezbędnych surowców i materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego oraz instrukcję do przygotowania stanowiska.

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| kod OE | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | M.15. | Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................