PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

M.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| M.21. | Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich | 722101 | Kowal |

## Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

- Miejsce egzaminowania kuźnia, wyposażona w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Stanowiska egzaminacyjne powinny być wyposażone w niezbędne media:

- instalacja elektryczna 380/230V do zasilania maszyn i urządzeń,

- instalacja elektryczna 24V,

- instalacja wodno-kanalizacyjna (woda ciepła i zimna),

- instalacja pneumatyczna,

- wentylacja,

- ogrzewanie.

Wyposażenie dodatkowe pomieszczenia egzaminacyjnego to: tablica, zegar, stolik z krzesłem dla każdego zdającego, stolik i krzesło dla egzaminatora, podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa, oświetlenie (naturalne i sztuczne).

### Opis stanowiska egzaminacyjnego:

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi:

- stanowisko do kucia swobodnego i kucia maszynowego wyposażone w wyciąg do usuwania oparów i spalin, urządzenia grzejne, urządzenia do chłodzenia, narzędzia i maszyny kowalskie, przyrządy pomiarowe,

- magazyn materiałów, sprzętu i narzędzi – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w regały na materiały, narzędzia i sprzęt,

- „kącik sanitarny” – może być wspólny dla kilku stanowisk – pomieszczenie lub wydzielony fragment pomieszczenia wyposażony w umywalkę z zimną i ciepłą wodą.

### Tabela 2. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:

| l.p. | nazwa | istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | liczba | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny |
|  | wyciąg do usuwania oparów i spalin |  | 1 szt. |  |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
|  | piec komorowy gazowy lub elektryczny lub palenisko kowalskie do nagrzewania wsadu w pryzmie koksu z przedmuchem powietrza i wyciągiem | zakres pracy pieca 1200 – 1300 ºC | 1 szt. |  |
|  | wanna hartownicza |  | 1 szt. |  |
| narzędzia, sprzęt |
|  | kowadło płaskie z rogiem okrągłym | z otworem do mocowania narzędzi oraz otworem do przebijania, zamocowane na pniu pochłaniającym energię uderzeń | 1 szt. |  |
|  | imadło kowalskie |  | 1 szt. |  |
|  | komplet kleszczy kowalskich | płasko-prostokątne, wklęsłe, płasko-wypukłe | po 1 szt. |  |
|  | młotek ślusarski | 1 kg, 2 kg | po 1 szt. |  |
|  | młot dwuręczny | od 6 do 8 kg | 1 szt. |  |
|  | młotek kowalski | do odsadzania, do gładzenia | po 1 szt. |  |
|  | podstawka płaska |  | 1 szt. |  |
|  | odsadzak |  | 1 szt. |  |
|  | foremniki | kwadratowe, okrągłe | po 1 szt. |  |
|  | żłobnik okrągły |  | 1 szt. |  |
|  | przebijak kowalski | kwadratowy, okrągły do wybijania otworów w zakresie 10 – 20 mm | po 1 szt. |  |
|  | płyta kowalska | minimalne wymiary 500 x 800 mm | 1 szt. |  |
|  | dziurownica kowalska | otwory od 20 -100 mm | 1 szt. |  |
|  | przecinak kowalski | płaski, zaokrąglony | 2 szt. |  |
|  | punktak |  | 1 szt. |  |
|  | pilnik | płaski zdzierak, | 1 szt. |  |
|  | piłka do cięcia metali |  | 1 szt. |  |
|  | cyrkiel ślusarski |  | 1 szt. |  |
|  | rysik |  | 1 szt. |  |
|  | szczotka druciana |  | 1 szt. |  |
|  | środki ochrony indywidualnej | fartuch skórzany, rękawice skórzane (pięciopalczaste), okulary ochronne, ochronniki słuchu | po 1 szt. |  |
|  | zmiotka i szufelka |  | 1 szt. |  |
|  | miotła |  | 1 szt. |  |
|  | pojemnik na odpady |  | 1 szt. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | przymiar kreskowy | 0 - 1000 mm | 1 szt. |  |
|  | suwmiarka uniwersalna | 250 mm | 1 szt. |  |
|  | macki | zewnętrzne, wewnętrzne | po 1 szt. |  |
|  | promieniomierz (wzorzec łuków) | w zakresie 7,5 – 15 w zakresie 15,5 - 25 | po 1 szt. |  |

### Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku stanowisk:

| l.p. | nazwa | istotne funkcje - parametry techniczno-eksploatacyjne uwagi/przykład | na ilu zdających | Liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maszyny |
|  | młot sprężarkowy lub resorowy | masa spadających części do 100 kg | 6 |  |
|  | prasa | o nacisku minimum 100 ton | 6 |  |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
|  | wiertarka stołowa | możliwość montażu wiertła o średnicy minimum 13 (mm) | 6 |  |
|  | wiertarka ręczna | minimalna moc 550W | 6 |  |
|  | szlifierka kątowa | średnica tarczy szlifierskiej 125 mm | 6 |  |
|  | piła ramowa |  | 6 |  |
| narzędzia, sprzęt |
|  | komplet wierteł do metalu | średnice: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 uwaga: minimum 6 kompletów wierteł | 6 |  |
|  | tarcza szlifierska do metalu | średnica 125 mm uwaga: minimum 6 tarcz do cięcia metalu oraz 6 tarcz do szlifowania metalu | 6 |  |
|  | tabela barw żarzenia |  | 6 |  |
|  | matryca do kucia | wielowykrojowa | 6 |  |
|  | apteczka |  | 6 |  |
|  | instrukcje stanowiskowe |  | 6 |  |
|  | pojemnik na odpady |  | 6 |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | pirometr optyczny | zakres pomiarowy 700 – 1700 ºC | 6 |  |

Uwaga

Przed egzaminem Ośrodek Egzaminacyjny otrzyma specyfikację niezbędnych surowców i materiałów do wykonania zadania egzaminacyjnego oraz instrukcję do przygotowania stanowiska.

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| kod OE | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | M.21. | Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................