PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU WYPOSAŻENIA I WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZORGANIZOWANIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

W dniu ................................................................................... komisja w składzie:

- ......................................................................................................................................................

(dyrektor szkoły/placówki /pracodawca)

- ......................................................................................................................................................

(specjalista w zakresie bhp i p.poż ze strony szkoły/placówki/pracodawcy)

- ......................................................................................................................................................

przeprowadziła sprawdzenie wyposażenia i warunków zapewniających prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa szkoły/placówki/pracodawcy

....................................................................................................................................................................

adres szkoły/placówki/pracodawcy

R.7 - Ocena stanu środowiska

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami

| Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
| --- | --- | --- | --- |
| R.7 | Ocena stanu środowiska | 325511 | Technik ochrony środowiska |

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego

Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Opis stanowiska egzaminacyjnego:

w skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzą:

- stanowisko laboratoryjne dla jednego zdającego: stół laboratoryjny pokryty materiałem odpornym na chemikalia, o długości ok. 150 cm dla zdającego, 
z doprowadzoną instalacją elektryczną 230 V oraz instalacją wodno-kanalizacyjną, oświetlone zgodnie z normą taboret dla zdającego

- stanowisko komputerowe dla jednego zdającego: komputer wraz 
ze stolikiem i krzesłem do siedzenia,

- fragment pomieszczenia laboratoryjnego wyposażonego w sprzęt ogólnie dostępny niezbędny do realizacji zadań egzaminacyjnych, z dostępem 
do dygestorium, wentylacją grawitacyjną i mechaniczną,

- pomieszczenie przygotowawcze na odczynniki.

Tabela 2. Wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego

| Lp. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | liczba | liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| narzędzia, sprzęt |
|  | kolba miarowa | poj. 100cm3 | 2 szt. |  |
|  | kolba miarowa | poj. 250cm3 | 2 szt. |  |
|  | biureta | poj. 25 cm3 | 1 szt. |  |
|  | pipeta wielomiarowa | poj.1cm3 | 1 szt. |  |
|  | pipeta wielomiarowa | poj.5cm3 | 1 szt. |  |
|  | pipeta wielomiarowa | poj.10cm3 | 1 szt. |  |
|  | pipeta jednomiarowa | poj.10cm3 | 1 szt. |  |
|  | pipeta jednomiarowa | 25 cm3 | 1 szt. |  |
|  | cylinder miarowy | poj.10,50cm3 | 1 szt. |  |
|  | cylinder miarowy | poj. 50cm3 | 1 szt. |  |
|  | cylinder miarowy | 250/500 cm3 | 3 szt.. |  |
|  | kolba stożkowa | poj. 100cm3 | 3 szt. |  |
|  | kolba stożkowa | poj. 300 cm3 | 3 szt. |  |
|  | kolba stożkowa ze szlifem (z korkiem szklanym) | poj.250-300 cm3 | 2 szt. |  |
|  | zlewka | poj. 25-50 cm3 | 4 szt. |  |
|  | zlewka | poj. 100 -150 cm3 | 2 szt. |  |
|  | zlewka | poj. 200-550 cm3 | 2 szt. |  |
|  | lejek laboratoryjny (może być z tworzywa) | średnica 10-20 cm | 3 szt. |  |
|  | butelka/słoik (ze szkła/PP szczelnie zamykany) | poj. 250-500 cm3 | 3 szt. |  |
|  | płytka Petriego | śr. 10-15 cm | 5 szt. |  |
|  | naczynko wagowe |  | 1 szt. |  |
|  | cylinder Nesslera | poj. 100 cm3 | 6 szt. |  |
|  | statyw do cylindrów Nesslera |  | 1 szt. |  |
|  | statyw z łapą do biurety |  | 1 szt. |  |
|  | statyw do pipet |  | 1 szt. |  |
|  | szkiełko zegarkowe |  | 2 szt. |  |
|  | bagietka |  | 1 szt. |  |
|  | gruszka/ pompka do pipet |  | 1 szt. |  |
|  | wkraplacz |  | 3 szt. |  |
|  | łyżka | metalowa/ porcelanowa/z PP | 2 szt. |  |
|  | kuweta | do przygotowania np. próbek gleby | 1 szt. |  |
|  | zestaw do ogrzewania: (może być elektryczna czasza grzejna, mieszadło magnetyczne z funkcją ogrzewania) | palnik, trójnóg, płytka |  |  |
|  | kalkulator | funkcje trygonometryczne | 1 szt. |  |
|  | stolik pod komputer |  | 1 szt. |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | termometr | zakres 0-100°C | 1 szt. |  |
| komputery, peryferia |
|  | komputer | z możliwością odtwarzania filmów może być notebook | 1 szt. |  |
| oprogramowanie |
|  | program z zakresu dokonywania obliczeń statystycznych, graficznej prezentacji wyników, edytor tekstu | np. Excel | -- |  |

Tabela 3. Wyposażenie wspólne dla kilku zdających

| Lp. | nazwa | Istotne funkcje- parametry techniczno-eksploatacyjne/uwagi | na ilu zdających | liczba urządzeń w OE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| urządzenia, aparaty, elektronarzędzia |
|  | suszarka elektryczna | zakres do 200°C z termoregulacją | 6 |  |
|  | termostat komorowy | zakres zapewniający temp. 20-40°C | 6 |  |
|  | dygestorium | -- | 6 |  |
|  | butla na zużyte odczynniki | -- | 6 |  |
| narzędzia i sprzęt |
|  | pojemnik na wodę do badań | poj. min. 50 l umożliwiający pobór wody do badań | -- |  |
|  | młotek, szpadel, szufelka ręczna, taśma pomiarowa | -- | -- |  |
| aparatura kontrolno-pomiarowa |
|  | analizator gazu | pomiar CO, CO2, NOx | 6 |  |
|  | psychrometr |  | 3 |  |
|  | pH-metr (może być w wersji jako jedno urządzenie wielofunkcyjne) | do badań terenowych i laboratoryjnych, z elektrodą kombinowaną | 3 |  |
|  | konduktometr do badania przewodnictwa wody i ścieków | do badań terenowych i laboratoryjnych z sondą konduktometryczną | 3 |  |
|  | tlenomierz | z sondą tlenową | 3 |  |
|  | fotometr do badań terenowych | wyposażony w odczynniki chemiczne do oznaczania fosforanów, azotanów (V), siarczanów(VI), twardości wody | 3 |  |
|  | spektrofotometr | zakres światła widzialnego | 6 |  |
|  | miernik natężenia hałasu | pomiar w zakresie 30-120 dB | 3 |  |
|  | waga elektroniczna | dokł. 0,01 g, nośność 500-1000g | 3 |  |
| komputery, peryferia |  |
|  | drukarka sieciowa | kolorowa | 6 |  |

Każde komputerowe stanowisko egzaminacyjne powinno być wyposażone w bazę aktualnych aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska np. na płycie CD. Mogą być również wydruki aktów prawnych.

Tabela 4. Zadeklarowanie liczby stanowisk egzaminacyjnych

| identyfikator szkoły/placówki/pracodawcy | oznaczenie kwalifikacji | nazwa kwalifikacji | liczba możliwych do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w sali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | R.7. | Ocena stanu środowiska |  |  |  |

Czy w tych salach przewiduje się również przeprowadzanie egzaminu w innej kwalifikacji na w/w. stanowiskach z wykorzystaniem w/w. wyposażenia?

Jeżeli TAK – podać której?...........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

nazwa i adres miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu (podać jeżeli jest inny niż adres szkoły/placówki/pracodawcy)

.........................................................			………............................................

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy			(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki)

Proszę wpisać ewentualne uwagi:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................